ENTRETIEN ET MAINTENANCE DES CHAUFFE-EAU SOLAIRES DU PARC LOCATIF DU FCH

NOUMEA, DUMBEA, MONT DORE, PAÏTA ET BOURAIL

Pièce n° 3 – Descriptif des ouvrage lot n° 27

N° de contrat : 02-2023/27/XXXXXXX/Secteurs

Contrat privé de Maintenance

Titulaire : Nom

# chapitre 1 - DESCRIPTIF ENTRETIEN DES OUVRAGES

I.1 OBJET DES TRAVAUX

L’objet du présent document concerne la description technique des travaux relatifs à l’entretien préventif des CES dans les résidences désignées à l’article 2 de l’Acte d’Engagement.

I.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux de maintenance des installations de production d’eau chaude sanitaires solaires du secteur précité visent à augmenter la durée de vie de ces dernières, fiabiliser les performances des équipements et de diminuer les risques de panne, pour la sécurité et le confort des utilisateurs.

I.3 LIMITES DES TRAVAUX

Les limites des prestations de maintenance des CES sont :

- Pour le réseau sanitaire d’eau chaude et d’eau froide : les canalisations d’alimentation et de distribution en amont des accessoires hydrauliques (groupe de sécurité, mitigeur thermostatique et réducteur de pression),

- Pour l’évacuation : les canalisations situées en aval du groupe de sécurité,

- Pour l’alimentation électrique des résistances, le réseau situé en amont du bloc résistance (résistance, thermostat).

I.4 NATURE DES PRESTATIONS

Dans tous les cas et quel que soit le type de système de CES, l’entreprise devra respecter les recommandations du fabricant et de l’installateur pour l’entretien et la maintenance des installations.

Installation CESI Type thermosiphon : fréquence annuelle

- Rinçage, vidange et purge du CES ;

- Réseau sanitaire et primaire : remplacement des joints fibre, joints filassés et autres accessoires nécessaires à l’étanchéité d’un raccord ;

- Contrôle du réglage de la temporisation, test de fonctionnement de l’appoint (relevé ampérométrique) ;

- Contrôle de l’étanchéité du groupe de sécurité ;

- Contrôle de l’étanchéité du bloc résistance et ajustement du thermostat ;

- Dépose et remplacement si nécessaire de l’anode sacrificielle ;

- Contrôle du réglage du mitigeur thermostatique à 50°C ;

- Contrôle de la fixation du réseau sanitaire et primaire ;

- Contrôle du calorifuge et des accessoires de protection ;

- Contrôle de la fixation des CES (cuve et capteur) ;

- Nettoyage des capteurs solaires ;

- Contrôle de l’absence de trace de corrosion sur CES ;

- Contrôle de l’étanchéité des traversées de toiture.

Installation CESI Type thermorégulé : fréquence annuelle

- Rinçage, vidange et purge du CES ;

- Réseau sanitaire et primaire : remplacement des joints fibre, joints filasses et autres accessoires nécessaires à l’étanchéité d’un raccord ;

- Contrôle du réglage de la temporisation, test de fonctionnement de l’appoint (relevé ampérométrique) ;

- Contrôle de l’étanchéité du groupe de sécurité ;

- Contrôle de l’étanchéité du bloc résistance et ajustement du thermostat ;

- Dépose et remplacement si nécessaire de l’anode sacrificielle ;

- Contrôle du réglage du mitigeur thermostatique à 50°c ;

- Contrôle de la fixation du réseau sanitaire et primaire ;

- Contrôle du calorifuge et des accessoires de protection ;

- Contrôle de la fixation des CES (cuve et capteur) ;

- Nettoyage des capteurs solaires ;

- Contrôle de l’absence de trace de corrosion sur CES ;

- Contrôle de l’étanchéité des traversées de toiture ;

- Vérification de l’absence de fuite, de tartre et de bruits anormaux ;

- Contrôle du fonctionnement des purgeurs d’air ;

- Contrôle du fonctionnement du circulateur et relevé de la vitesse de fonctionnement ;

- Contrôle et relevé des paramètres de régulation (6°c/3°c/P1 : 85°c) et des données de température lors de l’intervention ;

- Contrôle de la sonde chaude de température, du fil de sonde et du boîtier de dérivation ;

- Contrôle du fonctionnement des manomètres et thermomètres ;

- Nettoyage du filtre à tamis et/ou du pot à boue ;

- Contrôle de l’état du calorifuge.

I.5  TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES – BPU

Pour tous montants inférieurs à 15.000 F CFP, l’entreprise titulaire du présent contrat pourra, le cas échéant et sur justification, activer lors de ses prestations de maintenance, des postes du BPU fournis avec l’offre (cf. chapitre 3).

Le remplacement éventuel d’accessoires propres au CES ne pourra être réalisé que par des pièces d’origine ou en accord avec le fabricant.

Le cout précisé dans le BPU devra intégrer la fourniture et la main d’œuvre. Le matériel posé sur site devra être neuf, sans trace d’impact ni de corrosion.

Par ailleurs, tous travaux non compris dans le BPU devront faire l’objet d’une demande spécifique chiffrée au technicien du FCH.

En cas de non-respect des conditions décrites ci-dessus, le FCH se réserve le droit de ne pas donner suite aux factures associées à ces travaux supplémentaires.

I.6 CONTROLE DES PRESTATIONS

Le technicien du FCH, en charge de la résidence, effectuera un contrôle des prestations en consultant le carnet d’entretien. Ce dernier devra être conservé par l’entreprise pendant toute la durée du contrat et devra être accessible, sur demande, au mois.

Le carnet devra intégrer :

- Le planning prévisionnel mis à jour ;

- Les attestations de passage pour chaque partie commune/toiture et pour chaque logement (visées par les locataires) selon le modèle décrit en annexe 1 ;

- L’inventaire des travaux supplémentaires réalisé (hors maintenance préventive – activation des postes du BPU) ;

- L’inventaire des travaux réalisés sur les parties communes, y compris date d’intervention ;

- Les remarques éventuelles de l’entreprise.

# chapitre 2 – DESCRIPTIF DES OUVRAGES

Le descriptif des ouvrages par secteur, résidence, type et nom des fournisseurs est recensé dans les tableaux ci-dessous :

| SECTEUR 1 |
| --- |
| LOCALISATION | TYPE INSTALLATION | MARQUE / INSTALLATEUR | Nmbre |
| Bourail | Village | Viannenc | Solaire | CESI TS | CALPAC | 16 |
| Bourail | village | Me awi | Solaire | CESI TS | SIRUIS | 12 |
| Mont Dore | Plum | Terrasse du lagon | Solaire | CE PV | Whatsun | 10 |
| Mont Dore | Robinson | LE CLOS DU BOIS NOIR | Solaire | CESI TR |  | 15 |
| Paita | Mont Mou | Fresno | Solaire | CESI TS | SUN RAY | 24 |
| Paita | Paita | ARBOREA | Solaire | CESI TR | FREE ENERGY | 24 |
| Paita | paita | Porokwé | Solaire | CESI TS / TR | SUN RAY | 42 |
| Paita | Village | Stella | Solaire | CESI TR | OCEANIE PLOMBERIE | 13 |
| Paita | Village | Carignan centre | Solaire | CESI TR | FREE ENERGY | 24 |
| Paita | village | Jardins d'Emmeraude | Solaire | CESI TS |  | 26 |
| Paita | Village | Vaylena | Solaire | CESI TS | OPSC | 64 |
| Paita | Village | Villa du mont mou | Solaire | CESI TS | EN: Energie Nouvelle | 74 |
| Païta | Centre | NÉTÉA | Solaire | CESI TS | SUN RAY | 60 |
|  |  |  |  |  |  | 404 |
| SECTEUR 2 |
| LOCALISATION | TYPE INSTALLATION | MARQUE / INSTALLATEUR | Nmbre |
| Nouméa | Centre | Anse du Tir | Solaire | CESI TS | FREE ENERGIE | 7 |
| Nouméa | Kaméré | Logicoop | Solaire | CESCI | SUN RAY | 16 |
| Nouméa | Kaméré | Kaméré 8 | Solaire | CESI TS | SOLAR EDWARDS | 26 |
| Nouméa | Kaméré | kaméré Presqu'ile | Solaire | CESI TS | MIXTE | 24 |
| Nouméa | Motorpool | Les Caramboles | Solaire | CESI TS | SUN RAY | 33 |
| Nouméa | Normandie | Chambeyronia 1 | Solaire | CESI TR | SUN RAY | 25 |
| Nouméa | Normandie | Chambeyronia 2 | Solaire | CESI TR | SUN RAY | 12 |
| Nouméa | Normandie | Chambeyronia 3 | Solaire | CESI TR | SUN RAY | 4 |
| Nouméa | PK6 | Villas du PK6 | Solaire | CE Thermodynamique | ENERGIE NC | 34 |
| Nouméa | PK7 | Akwaba | Solaire | CESI TR | EN: Energie Nouvelle | 32 |
| Nouméa | PK7 | Malawy | Solaire | CESI TR | EN: Energie Nouvelle | 18 |
| Nouméa | Receiving | Lacabanne | Solaire | CESI TS | EN / IGSolTherm | 12 |
| Nouméa | Rivière salée | Duplex Rivière Salée | Solaire | CE PV | EN: Energie Nouvelle / PV | 37 |
| Nouméa | Rivière salée | Duplex Rivière Salée | Solaire | CESI TR | FREE ENERGIE | 66 |
| Nouméa | Rivière salée | Anémone | Solaire | CESI TS | CHAFFOTEAUX | 16 |
| Nouméa | Sainte Marie | Cattleya | Solaire | CESI TS | EN / IGSolTherm | 4 |
| Nouméa | VDC | Camélia | Solaire | CESI TS | SUN RAY | 3 |
| Mont Dore | Yahoué | Anse de la mission | Solaire | CESCI | SUN RAY | 28 |
| Mont Dore | Yahoué | TOOTIRA | Solaire | CESI TR |  | 14 |
|  |  |  |  |  |  | 411 |
| SECTEUR 3 |
| LOCALISATION | TYPE INSTALLATION | MARQUE / INSTALLATEUR | Nmbre |
| Dumbéa | DSM | Résidence sénior | Solaire | CESCI | FREE ENERGIE | 100 |
| Dumbéa | DSM | Cloézia | Solaire | CESI TR | EN: Energie Nouvelle | 133 |
| Dumbéa | DSM | M'Ba | Solaire | CESI TR | EN: Energie Nouvelle | 68 |
| Dumbéa | DSM | TDK45 | Solaire | CESI TR | EN: Energie Nouvelle | 45 |
| Dumbéa | DSM | Bruguiéra | Solaire | CESI TS | SUN RAY | 36 |
|  |  |  |  |  |  | 382 |
| SECTEUR 4 |
| LOCALISATION | TYPE INSTALLATION | MARQUE / INSTALLATEUR | Nmbre |
| Dumbéa | Jacarandas 2 | Berlioz 1 | Solaire | CE PV | Whatsun | 35 |
| Dumbéa | Jacarandas 2 | Haendel 2 | Solaire | CESI TS | SOLAR EDWARDS | 12 |
| Dumbéa | Jacarandas 2 | Ampère | Solaire | CESI TS | SUN RAY | 10 |
| Dumbéa | Jacarandas 2 | Bizet 1 | Solaire | CESI TS | SUN RAY | 48 |
| Dumbéa | Jacarandas 2 | Barbara | Solaire | CESI TS | EN / IGSolTherm | 18 |
| Dumbéa | Jacarandas 2 | Vivaldi 2 | Solaire | CESI TS | EN / IGSolTherm | 26 |
| Dumbéa | Jacarandas 2 | PIAF | Solaire | CESI TS | EN / IGSolTherm | 38 |
| Dumbéa | Brigitte | Bouo | Solaire | CESCI | SUN RAY | 24 |
| Dumbéa | Brigitte | Nouré | Solaire | CESI TS | SUN RAY | 22 |
| Dumbéa | Brigitte | Piditéré Duplex | Solaire | CESI TS | SUN RAY | 24 |
| Dumbéa | Brigitte | Piditéré Collectifs | Solaire | CESI TS | CALPAC | 62 |
| Dumbéa | Brigitte | ILE DIE | Solaire | CESI TS | OPSC | 20 |
| Mont Dore | Robinson | DOMAINE DES LETCHIS | Solaire | CESI TR |  | 66 |
|  |  |  |  |  |  | 405 |
| SECTEUR 5 |
| LOCALISATION | TYPE INSTALLATION | MARQUE / INSTALLATEUR | Nmbre |
| Dumbéa | Auteuil | LES CYCAS | Solaire | CE PV | Whatsun | 8 |
| Dumbéa | Auteuil | Jardins d'Auteuil | Solaire | CESI TR | FREE ENERGIE | 24 |
| Dumbéa | CUK | LUNA | Solaire | CE PV | SUNZIL | 21 |
| Dumbéa | CUK | Badamier Rouge | Solaire | CESI TR | ACE/ SIRUIS | 40 |
| Dumbéa | CUK | Bambou | Solaire | CESI TR | SUN RAY | 38 |
| Dumbéa | Palmiers | Attaléa | Solaire | CESI TR | EN: Energie Nouvelle | 63 |
| Dumbéa | Palmiers | Copernicia | Solaire | CESI TR | EN: Energie Nouvelle | 60 |
| Dumbéa | Palmiers | Palmier1&2 | Solaire | CESI TR |  | 80 |
| Dumbéa | Palmiers | KENTIA | Solaire | CESI TR |  | 13 |
| Dumbéa | Palmiers | ROYSTONEA | Solaire | CESI TR | EN: Energie Nouvelle | 44 |
| Dumbéa | Jacarandas 2 | Tchaikovsky | Solaire | CESI TS | SOLAR EDWARDS | 24 |
|  |  |  |  |  |  | 415 |

Fait en un (1) exemplaire original, à Nouméa le XX/XX/XXXX

L’entrepreneur (1) :

- Le nom de la personne ayant apposé sa signature sera reproduit en lettres capitales sous sa signature qui sera précédée de la mention « Lu et Approuvé » + tampon

| Le Maître de l’Ouvrage : |  | Pour le Directeur du F.C.H. et par délégation, Le Directeur Technique Etienne VÉLUT |
| --- | --- | --- |